## Slide 1: Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho
Professora: Lilian Moreira
Disciplina: Instalação e Manutenção de Computadores

## Slide 2
PROCESSAR... COMO?

## Slide 3: Processadors INTEL E AMD
Um processador é dividido basicamente em quatro partes. Ele possui uma Unidade Lógica Aritmética (ULA), uma Unidade de Controle (UC) e os Registradores.
A conhecida ULA (ou ALU – Arithmetic Logic Unit) é um circuito digital, responsável por todos os cálculos lógicos e todos os cálculos aritméticos do processador.
A ULA pode ser comparada com uma grande e potente calculadora eletrônica que soma, subtrai, divide, determina se o número é positivo, negativo ou zero, se a quantidade é maior, menor ou igual, dentre outras funções.

## Slide 4: Processadores INTEL E AMD

## Slide 5: Quais seriam as funções básicas de uma ULA?
Fazer operações aritméticas com inteiros. Como exemplo podemos citar qualquer calculo aritmético desde o simples 1+1 até os números mais complexos como 125.874.639.858 + 32.541.876.248.
Operações lógicas binárias (ou bit a bit) como as portas lógicas (assunto que será abordado no próximo capitulo) AND (E), OR (OU), NOT (NÃO), XOR (OU Exclusivo).dentre outras portas lógicas.
E os famosos “deslocamentos de bits” que permitem ao processador trabalhar com números negativos, multiplicação ou divisão

## Slide 6: Unidade de Controle (UC)
É o componente de um processador que faz o controle de todas as operações.
A UC manda sinais para o controle externo da CPU (controla os outros dispositivos e periféricos) devolvendo as instruções processadas e mantem o correto funcionamento interno interagindo diretamente com a ULA e os registradores de um ULA.
Cada UC executa ações que são pré-programadas pelo fabricante, porém, três delas são consideradas básicas:
Busca
Decodificação
Execução

## Slide 7: Registradores
São unidades para armazenamento temporário de dados/instruções em um processador.
Estas memórias são de capacidade muito pequena para armazenar, em compensação a velocidade de acesso às informações contidas nela é altíssima, o que torna esta memória mais cara de todas.
Existem duas linhas comuns de arquiteturas de processadores:
RISC (Reduced Instruction Set Computer ou Computador com um Conjunto Reduzido de Instruções);
CISC (Complex Instruction Set Computer ou Computador com um Conjunto Complexo de Instruções).

## Slide 8: Registradores
A diferença entre estas duas arquiteturas é basicamente a quantidade (no caso da RISC é maior) e a complexidade (no caso da CISC é maior) de instruções que são enviadas ao processador.

## Slide 9: Registradores
Problema: Se eu mandar muita instrução ao processador, os Registradores estarão amplamente ocupados e isto vai tornar o trabalho do processador mais lento.

## Slide 10: Registradores
CISC
Solução: Enviar poucas instruções aos Registradores em compensação estas instruções devem ser a mais completa e eficiente possível. Esta era uma época onde os processadores possuíam pouco espaço de memória interna (Registradores). Com o aumento da demanda com linguagens de programação mais complexas, outras instruções eram criadas e assim sucessivamente até atender todas a demanda.
RISC
Solução: Criar várias instruções simples, com isto, mesmo aumentando o número de instruções nos registradores, os processadores RISC iriam estas muitas instruções simples mais rapidamente que as poucas instruções complexas arquitetura CISC.

## Slide 11
E agora? Qual é a melhor das duas arquiteturas?

## Slide 12: Processadores
Os processadores modernos, sã híbridos, possuem as duas arquiteturas, trabalham com instruções complexas (poucas instruções porém bem detalhada) características própria das arquiteturas CISC e com instruções simples porém executando várias instruções ao mesmo tempo, característica própria da RISC.
Porém, entre os especialistas da área você irá encontrar comentários constantes em defesa de uma ou de outra.

## Slide 13: Processadores
CASOS DE SUCESSO DA ARQUITETURA RISC: PowerPC Arquitetura, SPARC da Oracle (antes Sun Microsystem), Alpha, Empresas como HP, Sony, Nitendo, Blackberry, dentre outros.
CASOS DE SUCESSO DA ARQUITETURA CISC: Intel 8080, 8088, linha x86, Pentium ao IV, Celeron. AMD: 386,486,586,K6, K6-2, K6-3 e K7.